测色仪选购知识

经常有这种现象：同样都是测色仪，两部测出来的结果有很大差异。因此，在选购测色仪时，有些“性能指标”是必须要注意的，这样才能选购一部性能价格比最好的仪器。

- 这台仪器是“色差仪”还是“分光光度测色仪”：

色差仪的精确度比较低，分光测色仪精度较高。二者测色的方法不同，分光测色仪能测量每个颜色的“反射率曲线”，而色差仪不能。分光测色仪有多种光源，而色差仪只有一种。
2. “分光光度测色仪”又分为“0/45度”和“d/8度积分球”两种测量-观察方式：
“0/45度”只能用来测平滑的表面，而且不能用于电脑配色。“d/8度积分球”可以用来测量各种表面，用于电脑配色。
3. 各种“d/8度积分球”测色仪的区别：多数公司选用“d/8度积分球”测色仪，但是，必须注意的是：不同品牌、不同型号之间仍有很大差别，导致不同的测量精度。一台测色仪除了微处理器及有关电路外，有四个主要组成部分：光源、积分球、光栅(分光单色器)和光电检测器。这也是衡量一台仪器优劣的主要指标。
3.1它是“双光束测量原理”还是“单光束测量原理”：双光束仪器有两个光栅和两个检测器。测量时光源只闪一次，同时测样品和参比白。这样就克服了系统变化所带来的误差，测量数据的精度非常高。只是仪器成本较高。单光束仪器只有一个光栅和一个检测器。所以测量时光源闪两次，分别测样品和参比白。而两次测量时的系统误差(光源光强分布差异，光路变化，温度变化，电路漂移等)被当做样品和参比白间的差异，所以误差比较大。
3.2光源：多数厂家选用“高能脉冲氙灯(Pulsed Xenon)”，具有寿命长、光强高、测量时的“信噪比”（测量信号/噪音）高，测量精度高等优点。个别厂家的仪器选用“钨丝灯(tungsten light)”，具有光强低，长期发热，寿命短，在蓝光段测量不准确等缺点。
3.3积分球：质量好的5、6年不会变黄，差的2、3年变黄要更换。
3.4光栅+检测器：在DATACOLOR仪器中，光栅和检测器组成一个密封的组件，称为SP-2000组件，这是DATACOLOR公司的专利技术，为目前最先进的技术，表现在：1.检测器由双排各256个光电二极管组成，使反射率测量点由40个增加到256个，即每隔2nm测量一个数据，大大提高了波长解析精度；2.测量光栅和参比光栅刻制在同一块基片上，从而外界的温度变化会产生同步的影响，减少了双光路之间的漂移现象；3. 组件是密封的，通过光纤引入光信号，和外部空气完全隔绝，避免了湿气和有机气体的腐蚀，大大延长了测色仪的寿命。

=============================================================================

经营范围—上海信联创作电子有限公司

测色仪,色差仪,分光测色仪,分光光度测色仪,色差计,色彩分析仪,彩色分析仪

公司介绍—上海信联创作电子有限公司

中美合资上海信联创作电子有限公司， 自1991年正式成立以来，一直专注于颜色品质管理和电脑测色配色系统的销售和服务。公司的宗旨一直以推广颜色应用为己任，为我们的客户推荐品质最优的，返修率最低的和服务最佳的产品，协助国内相关行业在进行颜色测量、提高产品品质、强化质量管理，以及国际贸易中提供国际标准颜色数据，为增强竞争优势，满足出口需要奉上有力工具之企业。 作为美国HunterLab颜色管理公司（见http://www.hunterlab.com网页介绍）在中国的总代理，我们于2001年获得美国HunterLab颜色管理公司国际销售第一，2002年国际销售第二，2003年国际销售第一的骄人成绩，我们的成功和成长源于HunterLab产品的质量和他们强有力的技术支持，以及我们信联公司所有那些有才干、有技术和有决心的，对公司充满了热忱的同仁，更重要的是我们的客户对我们信联长期以往的关注和关爱。

产品或服务:我们为我们的客户选择了HunterLab产品，是由于选择了HunterLab, 我们感到踏实和为她的成绩而感到骄傲。 1940年，在NBS，HunterLab 创始人Richard. S. Hunter博士创立了为后人广泛应用的L, a, b色度空间、HunterLab白度公式及色差公式，为颜色差异的客观评价奠定基础。 1952年，HunterLab颜色管理公司（http://www.hunterlab.com）成立，专业进行颜色研究和测色仪研发。现已成为享誉全球的权威颜色管理公司及测色仪生产制造商。 生产第一个商业应用的三刺激值色度计, 第一个微处理器颜色测量分光光度计、第一个在线色度计及第一个商业应用的手提式分光光度计。 HunterLab公司仪器品种齐全，适合不同应用，包括手提式、台式、在线式等，及定期升级的Universal测色软件和EasyMatch Textile配色软件。

本公司主要关键词：

测色仪;色差仪;色差计;测色仪;色彩分析仪;分光光度计;上海测色;上海色差;;;;上海信联创作电子有限公司；颜色品质管理;电脑测色配色系统;颜色研究;测色仪研发;测色仪;色差仪;分光测色仪;分光光度测色仪;色差计;色彩分析仪;彩色分析仪;测色仪;色差仪;分光测色仪;分光光度测色仪;色差计;色彩分析仪;彩色分析仪; Universal测色软件;EasyMatch Textile配色软件;色差计;色差仪;测色计;测色仪;分光光度计;美国HunterLab颜色管理公司;中国总代理;上海市宜山路;色彩色差仪;色差输出;色差线;色差;涂层色差仪;价格;上海; qc控制软件;质量控制软件;色调Lab值;测色色差计;分光测色计;测色;电脑测色仪;比较测色仪;测色仪仪器;分光光度计原理;红外荧光紫外可见分光光度计;色彩校准仪;分光测色仪;上海测色仪

公司基本信息—上海信联创作电子有限公司

| 地 址： | 上海市宜山路822号527室 |
| --- | --- |
| 邮 编： | 200233 |
| 联系人： | 殷来所 女士 |
| 电 话： | 021-64850134 |
| 传 真： | 021-64852306 |
| 邮 箱： | lucy@shanion.com |
| 个性化： | www.shanion.com.cn |
| 网 址： | www.shanion.com |
| 展 台： | shanion.chem17.com |